Tesla AZD 501 (Výstražné a rozhlasové zařízení)

| Zapojení vodičů majáku |
| --- |
|  | Žlutá | > | (–) kostra (zapojuje se hned u majáku) |
|  | Zelená | > | (+) motor a žárovka (do AZD Ž) |
|  | Černá | > | (+) reproduktor č. 1 (do AZD G) |
|  | Modrá | > | (–) reproduktor č. 2 (do AZD V) |
|  | Bílá | > | (+ , –) spol. pro oba reproduktory (do AZD D) |
|  | Hnědá | > | (+) signál z fotoodporu majáku (do AZD K) |

| Zapojení vodičů v konektoru AZD |
| --- |
| pohled ze strany vodičů |  | Rudá | A + B | > | (+) ZDROJ 12 V (2,5 mm2) |
|  |  | Modrá | V | > | (–) reproduktor č. 2 (0,75 - 1 mm2) |
|  |  | Černá | G | > | (+) reproduktor č. 1 (0,75 - 1 mm2) |
|  |  | Bílá | D | > | (+ , –) spol. pro oba reproduktory (0,75 - 1 mm2) |
|  | - | - | E | > | (+) 12 V (24 V) napájení majáku, při 12 V se propojuje v konektoru s A, B |
|  |  | Zelená | Ž | > | (+) výstup do majáku (1 - 1,5 mm2) |
|  |  | Šedá | Z | > | vstup z RDST, stíněný (stínění se do AZD nepřipojuje) |
|  |  | Modrá | L + I | > | (–) KOSTRA (2,5 mm2) |
|  |  | Hnědá | K | > | (+) signál z majáku – modrá kontrolka (0,75 - 1 mm2) |