| TATRA 148 CAS 32 |
| --- |
| Cisternová automobilová stříkačka CAS-32 se skládá z podvozku T148 s kabinou pro řidiče a posádku, z nádrže na vodu, nádrže na pěnidlo, čerpacího zařízení s náhonem, pěnotvorného zařízení a účelové karosérie. Je to speciální hasičské vozidlo určené především na hasení vysokohořlavých látek na letištích, v rafinériích minerálních olejů a pod.. |  |
| Je možné ji použít na okamžitý zásah pěnou nebo vodou z vlastní nádrže při jízdě i státí vozidla, anebo na dodávku vody z vodního zdroje. Po připojení kropicí lišty je možné ji použít jako asanační anebo kropicí vozidlo. Cisternová automobilová stříkačka je určena přepravě 1+2 členů posádky. Vzhledem k velkému objemu nádrží s hasícími médii, výkonnému čerpacímu zařízení a jízdním vlastnostem, je vozidlo používáno zejména pro doplňování zásahových vozidel v těžko dostupném terénu v místech s nedostatkem vody |  |

| Technické údaje: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Značka, typ vozidla |  | T 148 CAS 32 |
| Podvozek |  | T 148 PP 5 |
| Hmotnosti | pohotovostní | 11210 kg |
|  | užitečná | 7320 kg |
|  | celková | 18530 kg |
| Výkon / hmotnost |  | 8,5 kW / t |
| Délka x šířka x výška vozidla |  | 8 670 x 2 500 x 2 750 mm |
| Světlá výška |  | 325 mm |
| Nájezdové úhly | přední | 35° |
|  | zadní | 19° |
| Max. rychlost |  | 72 km/hod. |
| Druh motoru |  | naftový |
| Výkon motoru |  | 157 kW při 2000 ot. / min. |
| Objem nádrže na vodu |  | 6 m 3 |
| Doba plnění čerpadlem |  | 10 min |
| Objem nádrže na pěnidlo |  | 0,6 m 3 |
| Doba plnění čerpadlem |  | 4 min |
| Maximální nasávací výška |  | 7 500 mm |
| Maximální průtok proudnicí 110 mm | vody | 2 000 l / min |
|  | pěny | 2 400 l / min |
| Průtok hasební látky otočnou proudnicí | voda | 800 l/min - 0,4 MPa, dostřik 36 m |
|  | pěna | 1600 l/min - 0,8 MPa, dostřik 40 m |
| Čerpací zařízení | typ | odstředivé dvoustupňové |
|  | výkon | 3000 l / min - 0,8 MPa 2000 l / min - 0,8 MPa, 1,5 m.v.sl. |
| Vývěva |  | plynová (spálené plyny) |
| Možnosti nasazení |  | nízkotlaká voda |
| Výkon čerpadla |  | 3000 l / min - 0,8 MPa (z vlastní nádrže) |
| Průtok hasební látky |  | 2000 l / min - 0,8 MPa, 1,5 m.v.sl. |